## Slide 1
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, BASADOS EN PROBLEMAS
CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ARMADO
LOSAS CONTINUAS
Haydeé Noceti

## Slide 2
En la actualidad existen varias demandas provenientes de los docentes de Educación Física y de los preceptores de la escuela.
SITUACIÓN - PROBLEMA

## Slide 3
Por otra parte se desea transformar las horas libres en horas en la que los alumnos puedan tener una actividad recreativa y/o cultural
Las clases de Educación Física en los días de lluvia se ven muy limitadas por la inexistencia de espacios físicos adecuados para tal fin

## Slide 4
Se estima que por vez ocuparían cada lugar un promedio de 30 alumnos
En las clases de Educación Física tres cursos por turno y por día se superponen

## Slide 5
La cantidad de cursos con horas libres por vez no se puede estimar

## Slide 6
Las actividades previstas son:
para las clases de Educación Física
juegos de salón (ajedrez, damas, ..)
ping-pong; metegol
clases con actividades teóricas

## Slide 7
Para las horas libres
juegos de salón
escuchar música, leer libros, revistas, ver videos, usar Internet

## Slide 8
Si bien la escuela cuenta con:
una Biblioteca;
una Sala de Audiovisuales;
dos Laboratorios de
Informática,
todos se usan durante el desarrollo de las clases. Por ello no resulta fácil su utilización para el objetivo planteado.

## Slide 9
Se decide hacer una construcción nueva
Desde esta cátedra proponemos colaborar con este proyecto
¿CÓMO?

## Slide 10
Concurso
Realización de un Proyecto completo
de arquitectura
Fecha estimada de finalización: 10 de noviembre de 2002
de estructura

## Slide 11
CONSIGNAS -para la primera clase-
1.- Localización en el predio de la escuela del lugar donde se podría realizar la nueva construcción
2.- Ubicación del lugar elegido en un plano de la escuela

## Slide 12
3.- Diseño, en forma de croquis de la planta de los locales
4.- Diseño de la estructura (losas – vigas – columnas)
(en todos los casos por lo menos dos losas serán continuas en la dirección x)
5.- Dimensionamiento de tres losas continuas armadas en una sola dirección

## Slide 13
OTRAS CONSIGNAS
1.- No se pueden cortar árboles
2.- La estructura debe contemplar el uso exclusivamente del hormigón armado
3.- La propuesta de localización debe ser en planta baja

## Slide 14
4.- El edificio original de la escuela, por ser patrimonio histórico nacional, no puede ser ni demolido, ni modificado.
Atendiendo a sus condiciones estructurales, a la fecha está clausurado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

## Slide 15
OBJETIVOS

## Slide 16
Analizar una situación problemática real en lo
referente a:
comprender consignas
determinar el sitio de
emplazamiento de la nueva
construcción

## Slide 17
Interpretar consignas de trabajo
y plasmarlas en un proyecto que cumpla con las condiciones de calidad y economía.
Elaborar propuestas de diseño de estructuras, de acuerdo con las consignas dadas y con las
normativas vigentes para el diseño de losas de hormigón armado.

## Slide 18
Aplicar Normas y fórmulas para el dimensionamiento de losas continuas de hormigón armado.
Usar tablas específicas para el dimensionamiento de losas continuas de hormigón armado.

## Slide 19
Notas para el docente
En la resolución de esta situación-problema al alumno se le irán presentando necesidades de adquisición de conocimientos, que requerirán la presentación y resolución de otros problemas, seguramente de menor envergadura que el planteado.
Por ejemplo, cuando realicen el diseño de la estructura solicitada, se les planteará, en una primera etapa,la necesidad de calcular losas continuas armadas en una sola dirección o losas cruzadas.
Esto será aprovechado por el docente para plantear una nueva situación problemática, tal como la que le presentamos a continuación

## Slide 20
La nueva consigna
Realiza el diseño de la estructura de una azotea accesible compuesta por tres losas continuas armadas en una sola dirección.
A través de la animación en Power Point debemos visualizar el proceso de diseño que incluya losas con apoyos en vigas; vigas y sus apoyos en columnas

## Slide 21
La pantalla en blanco
El alumno se queda solo frente a la consigna y a la pantalla.
Con sus conocimientos previos deberá enfrentarse a este nuevo desafío.
Al principio, tal vez todo le parezca difícil,se le aparecerá un blanco total, pero el trabajo en grupo y con la orientación del/la docente, quien se integrará al mismo como facilitador/a del aprendizaje, saldrá adelante, como lo hicieron los alumnos de la 34

## Slide 22
C1
C2
C3
C4
1
2
3
V1
V2
V3
V4
V5
V6
3.80m
3.80m
3.80m
8.20 m
Una respuesta de los alumnos

## Slide 23
Dimensiona la estructura que diseñaste

## Slide 24
ANÁLISIS DE CARGA
BR =
BS =
q
hmin = =
g
d =
p (azotea accesible)
g=
p =
q =
p.p. losa
mezcla de asiento
mosaicos
cielorraso de yeso
contrapiso
Predimensionamiento
Búsqueda de datos
TENSIONES
Notes: En esta pantalla los alumnos deben completar con valores que tienen que indagar. Como se puede apreciar el docente no brinda los datos. Estos son incógnitas que una vez encontradas por los estudiantes se transforman en los datos del problema.

## Slide 25
q
DIAGRAMA DE CARGAS
CALCULO ESTATICO
q=623 kg/m2
g= 423kg/m2
P= 200kg/m2
g/p = 0.7
Valores obtenidos por los alumnos

## Slide 26
M1= q l2/m1
MB= q l2/mB
M2= q l2/m2
TABLA – SOLICITACIONES DE LOSAS CONTINUAS
DIAGRAMA DE MOMENTOS
Notes: En esta diapositiva aparece el diagrama de momentos, las expresiones matemáticas de los momentos con de los coeficientes y la tabla de coeficientes en función de la cantidad de tramos y de g/q. Haciendo click en M1 se encuentra el coeficiente m1

## Slide 27
M1=772 kgm
M2= q l2/m2
TABLA – SOLICITACIONES DE LOSAS CONTINUAS
DIAGRAMA DE MOMENTOS

## Slide 28
M1= q l2/m1
MB= q l2/mB
M2= q l2/m2
TABLA – SOLICITACIONES DE LOSAS CONTINUAS
DIAGRAMA DE MOMENTOS

## Slide 29
TABLA – SOLICITACIONES DE LOSAS CONTINUAS
M2= 322 kgm
DIAGRAMA DE MOMENTOS
MB= q l2/mB

## Slide 30
MB= - 803 kgm
TABLA – SOLICITACIONES DE LOSAS CONTINUAS
DIAGRAMA DE MOMENTOS

## Slide 31
DIAGRAMA IDEAL DE MOMENTO EN EL APOYO

## Slide 32
REDUCCIÓN DEL MOMENTO NEGATIVO EN EL APOYO
MB red.= MB + RB.bo / 4
MB
MB RED
b0 = 0.15m

## Slide 33
R1B= q l1/q1B
TABLA – SOLICITACIONES DE LOSAS CONTINUAS
R2B= q l2/q2B
RB=R1B+R2B

## Slide 34
REDUCCIÓN DEL MOMENTO NEGATIVO EN EL APOYO
MB red.= MB + RB.bo / 4
MB
MB RED
b0 = 0.15m
RB = 2577 kg/m
MB red.= - 706 kgm
Valores obtenidos por los alumnos

## Slide 35
Magnitudes estáticas
M1 = 772 kg m
Momento en el tramo 1
M2 = 322 kg m
Momento en el tramo 2
MB = - 706 kg m
Momento en el apoyo
Las respuestas de los alumnos

## Slide 36
VERIFICACIÓN DE h
Tramo 1
ms = M1 / b0 h2 BR
Si ms < 0.193
AS = wM b0 h BR / BS
AS =
c/ cm
DIMENSIONAMIENTO DEL HIERRO
ms
AS real = cm2
Coeficiente adimensional
h verifica

## Slide 37
VERIFICACIÓN DE h
Tramo 1
ms = M1 / b0 h2 BR
ms = 0.063
< 0.193
VERIFICA h
AS1 = wM b0 h BR / BS
DIMENSIONAMIENTO DEL HIERRO
ms = 72 000 kgcm/ 100 x 92 cm x 140 kg/cm2
LA RESPUESTA DE LOS ALUMNOS

## Slide 38
TABLA
VERIFICACIÓN DE h
DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA

## Slide 39
VERIFICACIÓN DE h
Tramo 1
ms = M1 / b0 h2 BR
ms = 0.063
< 0.193
VERIFICA h
AS1 = wM b0 h BR / BS
AS1 = 4.02 cm2
8 c/ 10.5cm
DIMENSIONAMIENTO DEL HIERRO
ms = 72 000 kgcm/ 100 x 92 cm2 x 140 kg/cm2
AS real = 4.18 cm2
LA RESPUESTA DE LOS ALUMNOS

## Slide 40
Tramo 2
As2 =
As2 =
c/ cm
ms = M2 / b0 h2 BR
ms =
wM b0 h BR / BS
As2 =
ms =
As2 real = cm2
DIMENSIONAMIENTO DEL HIERRO
VERIFICACIÓN DE h

## Slide 41
Tramo 2
As2 =
ms = M2 / b0 h2 BR
ms = 0.03 < 0.193
Wm b0 h BR / BS
ms = 0.03
Verifica h
DIMENSIONAMIENTO DEL HIERRO
VERIFICACIÓN DE h
LA RESPUESTA DE LOS ALUMNOS

## Slide 42
TABLA
VERIFICACIÓN DE h
DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA

## Slide 43
Tramo 2
As2 =
As2 =1.65 cm2
6 c/ 17 cm
ms = M2 / b0 h2 BR
ms = 0.04 < 0.193
wM b0 h BR / BS
As2 =0.055X100cmX9cmX140kg/cm2/4200kg/cm2
ms = 0.033
As2 real = 1.66 cm2
Verifica h
DIMENSIONAMIENTO DEL HIERRO
VERIFICACIÓN DE h
LA RESPUESTA DE LOS ALUMNOS

## Slide 44
C1
C2
C3
C4
1
2
3
V1
V2
V3
V4
V5
V6
3.80m
3.80m
3.80m
8.20 m
DESPIECE DE LA ARMADURA SIN ARMADURA ADICIONAL EN LOS APOYOS

## Slide 45
EN LOS APOYOS
ms =
As =
ms = MB / b0 h2 BR
ms =
wM b0 h BR / BS
As =
As = cm2
?
VERIFICACIÓN DE h
DIMENSIONAMIENTO DEL HIERRO

## Slide 46
EN LOS APOYOS
ms =0.06 < 0.193
As =
ms = MB / b0 h2 BR
ms =0.06
wM b0 h BR / BS
VERIFICACIÓN DE h
DIMENSIONAMIENTO DEL HIERRO
verifica h
LA RESPUESTA DE LOS ALUMNOS

## Slide 47
TABLA
VERIFICACIÓN DE h
DIMENSIONAMIENTO DE LA ARMADURA

## Slide 48
EN LOS APOYOS
ms =0.06 < 0.193
As =
ms = MB / b0 h2 BR
ms =0.06
wM b0 h BR / BS
As =0.114.100cm.9cm.140kgcm2/4200kg/cm2
As = 3.42 cm2
?
VERIFICACIÓN DE h
DIMENSIONAMIENTO DEL HIERRO
verifica h
LA RESPUESTA DE LOS ALUMNOS

## Slide 49
ARMADURA EN LOS APOYOS
DEL TRAMO 1 SE LEVANTA LA MITAD
DEL TRAMO 2 SE LEVANTA LA MITAD
0.83 cm2
TOTAL AS EN EL APOYO por hierro de los tramos
2.09 cm2
2.92 cm2
TOTAL AS necesario
3.42 cm2
DIFERENCIA
0.50 cm2
6 c/ 34 cm

## Slide 50
C1
C2
C3
C4
1
2
3
V1
V2
V3
V4
V5
V6
3.80m
3.80m
3.80m
8.20 m
DESPIECE DE LA ARMADURA CON ARMADURA ADICIONAL

## Slide 51
LOSAS CONTINUAS
SÍNTESIS

## Slide 52
PROCESO DE DIMENSIONAMIENTO DE LOSAS CONTINUAS DE HORMIGÓN ARMADO
Diseño de la estructura
Análisis de carga (q)
Predimensiona
miento (hmin)

## Slide 53
Determinación de momentos máximos en los tramos y en los apoyos y reacciones en los apoyos
Uso de tabla
m1
m2
mB
q1B
Se reduce el momento en el apoyo
Proceso
de determinación
de magnitudes estáticas

## Slide 54
se redimensiona
Se verifica h
no
si
se dimensionan las armaduras de los tramos y apoyos
con ms se busca wm en tabla

## Slide 55
se busca diámetro y separación de las barras
se hace el diagrama de despiece de la armadura